- Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

  - Chemický název látky/obchodní název přípravku: SUPERKOV

Číslo CAS: -

Číslo ES: -

Další názvy látky: -

1.2	Použití přípravku: Nátěrová hmota

1.3	Identifikace výrobce nebo dovozce

Jméno nebo obchodní jméno: Detecha, chemické výrobní družstvo

Místo podnikání nebo sídlo: Husovo náměstí 1208, Nové Město nad Metují, Česká republika

IČO: 00029785

Telefon: 491 477 111

Telefax: 491 477 199

Odborně způsobilá osoba:  tel: 491 478 477,  e-mail: novak@detecha.cz

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1 Praha:

(nepřetržitě) +420-224 919 293

+420-224 915 402

- Identifikace nebezpečnosti

2.1 Celková klasifikace přípravku: Přípravek je podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, klasifikován jako hořlavý, zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí, s výstražným symbolem nebezpečnosti Xn a N. Pro označení specifické rizikovosti jsou použity věty R 10-20/21/22-36/37/38- 51/53. Další informace viz  odst. 15.1

2.2 Nebezpečné účinky na zdraví člověka:

Vdechováním: Páry mohou při vdechování působit dráždivě a narkoticky

Stykem s kůží: Obsažená organická rozpouštědla dráždí a odmašťují pokožku

Kontaktem s očima: Přípravek dráždí oční spojivky

Požitím: Neuvedeno

2.3 Nebezpečné účinky na životní prostředí:

Přípravek může v případě náhodného úniku kontaminovat půdu a vodní toky.  Nesmí být vypuštěn do kanalizace.

2.4 Další možná rizika:  Výpary organických rozpouštědel obsažených v přípravku jsou těžší než vzduch; se vzduchem vytváří výbušnou směs

2.5 Další informace: Přípravek je elektricky nevodivý. Může se proto nabíjet statickou elektřinou

- Složení / Informace o složkách

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chem. název	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)	Klasifikace	R-věty*)

Xylen 	1330-20-7	215-535-7	10-20	Hořlavý;	10

(směs izomerů)				Xn;	20/21

Xi;					38

Benzínová frakce 	64742-82-1	265-185-4	 6-12	Hořlavý;	10

(ropná), hydrogenačně	Nebezpečný pro ŽP	52/53

odsířená, těžká	Xn	65

Benzínová frakce použitá v tomto výrobku obsahuje méně než 0,1% benzenu. Není proto klasifikována jako karcinogenní (viz poznámka P v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek – Tabulka C,  vyhl. č. 232/2004 Sb).

*) Plné znění R vět je uvedeno v odst. 16

- Pokyny pro první pomoc

  - Všeobecné pokyny: Je-li postižený v bezvědomí, nutno jej umístit ve stabilizované poloze na boku a dbát o průchodnost dýchacích cest. Nedýchá-li, zahájit ihned umělé dýchání z plic do plic.

  - Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, nenechat chodit, zabránit prochlazení.

  - Při styku s kůží: Sejmout zasažený oděv a kůži omýt teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným regeneračním krémem.

  - Při zasažení očí: Vymývat nejméně 10-15 minut čistou vodou.

  - Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít 0,5 l vlažné vody, nikdy nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, zajistit průchodnost dýchacích cest.

  - Další údaje: V případě zasažení očí, při požití a ve všech dalších vážných případech ohrožení zdraví vyhledat lékařskou pomoc. Při závažnějším ohrožení zdraví je také možno konzultovat postup první pomoci s Toxikologickým informačním střediskem v Praze, č. tel. 224 919 293.

- Opatření pro Hašení požáru

  - Vhodná hasiva:  Střední a těžká pěna, prášek, CO2

  - Nevhodná hasiva: Voda

  - Zvláštní nebezpečí: Hoří za silného vývinu kouře a toxických zplodin. Při vystavení obalu vysokým

teplotám může dojít k jeho roztržení a následnému požáru nebo výbuchu par.

  - Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Dýchací přístroj

  - Další údaje: Při požáru chladit uzavřené nádoby proudem vody

- OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

  - Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Zabránit vdechování výparů, nepřibližovat se s otevřeným ohněm či jinými možnými zdroji zapálení.

  - Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Tekutinu ohradit zeminou nebo sorpčním materiálem a odebrat, případně odčerpat do náhradních obalů nebo zasypat sorbentem. Zabránit vniknutí do kanalizace, studní, vodních toků, šachet či sklepů.

  - Doporučené metody čištění a zneškodnění: Znehodnocený výrobek, znečištěný obal, kontaminovanou zeminu, případně znečištěný sorbent likvidovat podle platných předpisů jako nebezpečný odpad (zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění). Malá množství lze setřít nasákavým materiálem (hadrem) a ten pak zneškodnit – viz výše.

  - Další údaje: O velkém úniku informovat odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu.

- ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

  - Pokyny pro bezpečné zacházení: Při práci je třeba dodržovat ustanovení o manipulaci s hořlavými kapalinami dle ČSN 65 0201. Dále je zakázáno jíst, pít, kouřit a manipulovat s otevřeným plamenem a jinými možnými zdroji zapálení. Při práci je třeba vyhnout se zbytečnému kontaktu s kůží a nevdechovat aerosol (viz odst. 8.2.1). Po skončení práce umýt kůži teplou vodou a mýdlem a ošetřit ji vhodným regeneračním krémem.

  - Preventivní opatření na ochranu životního prostředí:  Nepoužívat pro jiné než stanovené účely (viz odst.  1.2). Zabránit úniku do volné přírody.

  - Pokyny pro bezpečné skladování: Produkt má být skladován v pevně uzavřených originálních obalech, na chladném suchém a dobře větraném místě. Dbát ustanovení ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory  pro výrobu, skladování  a manipulaci.

- Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

  - Expoziční limity – koncentrace nebezpečných chemických látek v pracovním prostředí podle nařízení vlády  č. 361/2007 Sb.:

Název látky (složky)	CAS	PEL (mg.m-3)	NPK-P (mg.m-3)	Pozn.

Xylen	1330-20-7	200	400	D

Nízkovroucí benzínová	64742-82-1	400	1000

frakce (benzíny)

Pozn. D – Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží

Limitní hodnoty ukazatelů biologických testů (dle vyhl. č. 432/2003 Sb., příloha 2):

Látka	Ukazatel	Limitní hodnoty	Doba odběru

Xylen	Methylhippurové kyseliny 	1400 mg/g 	820 μmol/mmol	Konec směny

keratitinu	keratitinu

Zahraniční expoziční limity: Nebyly zjištěny

  - Omezování expozice

8.2.1 Omezování expozice pracovníků/osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích cest: Při tvorbě aerosolu a v případech kde nelze přípustné expoziční limity dodržet, nutno použít ochrannou masku s filtrem proti organickým parám, v případě vyšších koncentrací nebo prodlouženého pobytu izolační dýchací přístroj

Ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné ropným látkám (nitrilkaučuk, chloroprenový kaučuk, PVC)

Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv

Další údaje: Při výběru ochranných pomůcek musí mít uživatel zajištěno, že vyhoví příslušným standardům. Předpisy pro osobní ochranné prostředky: ČSN EN 166, ČSN EN 149, ČSN EN 340, ČSN EN 374-1

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí:  Při nakládání s přípravkem bránit uvolňování výparů a aerosolu do ovzduší a dbát, aby tekutý přípravek nemohl kontaminovat půdu, povrchovou a podzemní vodu a aby nevnikl do kanalizace

- fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20(C): Kapalné

Barva: Dle odstínu

Zápach (vůně): Po organických rozpouštědlech

Prahová hodnota zápachu: Nestanovena

Hodnota pH (při 20°C): Nestanovena

Teplota (rozmezí teplot) tání/tuhnutí (°C): Nestanovena

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): Nestanovena

Bod vzplanutí: > 24°C (hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201)

Hořlavost: Hořlavá látka

Zápalná teplota (°C): Nestanovena

Výbušné vlastnosti: Nejsou známy. Vybuchují páry použitých rozpouštědel ve směsi se vzduchem

Meze výbušnosti :   Dolní mez (% obj.): 1 % (Xylen),  0,6 % (Benzínová frakce)

Horní mez (% obj.): 7 % (Xylen), 6,5 % (Benzínová frakce)

Oxidační vlastnosti: Nejsou známy

Tenze par (při 20°C): Nestanovena

Hustota (při 20oC): cca 1,5 – 1,7 g/cm3

Rozpustnost (při 20°C):

ve vodě (při 20oC):  Nestanovena (prakticky nerozpustný)

v tucích: Údaje nejsou k dispozici

v rozpouštědlech: V organických rozpouštědlech je rozpustný

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven

Viskozita (při 23°C): Viskózní kapalina (cca 1000 – 1500 mPa.s)

Hustota par (vzduch = 1):  cca  4

Rychlost odpařování: Nestanovena

Další informace: Kapalný přípravek je elektricky nevodivý. Může se nabíjet statickou elektřinou

- STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit: Zahřívání na teplotu nad 40°C, kontakt s otevřeným plamenem, elektrostatickým výbojem či jinými zdroji zapálení

10.2 Materiály, které nelze použít: Nebezpečnou reakci může vyvolat kontakt se silnými oxidačními činidly,

silnými kyselinami a silnými alkáliemi

10.3 Nebezpečné rozkladné produkty: Za normálních teplot nejsou známy. Při požáru a kontaktu s horkými předměty se mohou uvolňovat toxické zplodiny (CO, NOX a další)

- toxikologické INFORMACE

  - Popis příznaků expozice

Vdechováním:  	Vysoká koncentrace par může způsobovat podráždění očí, dýchacích cest a omámenost. Může vyvolat i bolesti hlavy a závratě

Stykem s kůží:	Kůži odmašťuje, což může způsobit její vyschnutí a popraskání. Prodloužený nebo opakovaný kontakt kůži dráždí, a může vyvolat dermatitidu

Kontaktem s očima:	Vniknutí do oka má dráždivý účinek

Požitím:	Při požití může dojít k podráždění žaludku, nevolnosti, zvracení a jiným zažívacím poruchám

Další údaje:	 Nejsou

  - Nebezpečné účinky na zdraví:

Akutní toxicita: Pro přípravek nejsou žádné údaje k dispozici.

11.3 Účinky při dlouhodobé a opakované expozici

Senzibilizace:	Není známa (neobsahuje látky klasifikované jako senzibilizující)

Karcinogenita:	Není známa (neobsahuje látky klasifikované jako karcinogeny)

Mutagenita:	Není známa (neobsahuje látky klasifikované jako mutageny)

Toxicita pro reprodukci:	Není známa (neobsahuje látky klasifikované jako toxické pro reprodukci)

Další informace:	 Nejsou

- Ekologické informace

  - Ekotoxicita : Nebyla stanovena

  - Možný dopad na čistírny odpadních vod: Přípravek plave na hladině vody a brání přístupu kyslíku

  - Persistence: Nebyla stanovena

  - Rozložitelnost: Přípravek je obtížně biologicky odbouratelný (ropná látka)

  - CHSK: Nebyla stanovena

  - BSK5: Nebyla stanovena

  - TSK: Nebyla stanovena

  - Mobilita :  Nebyla stanovena

  - Distribuce do složek životního prostředí: Nebyla stanovena

  - Povrchové napětí: Nebylo stanoveno

  - Absorpce nebo desorpce: Nebyla stanovena

  - Bioakumulační potenciál: Nebyl stanoven

  - Další údaje:  Vytvoření vrstvy  na  povrchu vody zabraňuje přístupu kyslíku

- Pokyny pro odstraňování

  - Možná nebezpečí při odstraňování přípravku:  Nejsou známa

  - Vhodné metody pro odstraňování přípravku a znečištěných obalů :

Použitý kontaminovaný obal a nespotřebovaný nebo znehodnocený výrobek odevzdejte na místě

stanoveném místními komunálními předpisy  pro sběr a likvidaci nebezpečného odpadu (viz také

odst. 6)

  - Doporučený způsob likvidace kontaminovaného obalu: Zcela vyprázdněné obaly předat v místě k

recyklaci. Nevyprázdněný obal likvidovat jako výrobek (odst. 13.2)

  - Kód druhu odpadu: 080111

  - Právní předpisy o odpadech :

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění

Vyhláška MŽP 381/2001 Sb. katalog odpadů

Vyhláška MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

Nařízení vlády 197/2003 Sb. o plánu odpadového hospodářství ČR

- Informace pro přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID:

Číslo UN:  1263

Třída nebezpečnosti: 	3

Klasifikační kód: F1

Pojmenování přepravovaných látek: Barvy

Obalová skupina: III

Identifikační číslo nebezpečnosti: 30

Bezpečnostní značka: 3  hořlavé kapalné látky

- Informace o předpisech

  - Informace uvedené na obalu

Název: SUPERKOV

Názvy nebezpečných látek obsažených v přípravku: Xylen; Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká

Grafické symboly nebezpečnosti :

Xn	N

zdraví 	nebezpečný pro

škodlivý	životní prostředí

Čísla a slovní znění přiřazených R-vět:

R 10 – Hořlavý

R 20/21/22 – Zdraví škodlivý při vdechování, při styku s kůží a při požití

R 36/37/38 – Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R 51/53 – Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Čísla a slovní znění přiřazených S-vět:

S 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí

S 23 – Nevdechujte páry a aerosoly

S 24 – Zamezte styku s kůží

S 29 – Nevylévejte do kanalizace

S 36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S 51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách

S 62 – Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo

označení

Technické údaje dle vyhlášky č. 355/2002 Sb. (příloha č. 5):

Hustota produktu : 1,5 - 1,7 g/cm3

Obsah organických rozpouštědel :  0,25 kg/ 1 kg produktu

Obsah těkavého organického uhlíku : 0,22 kg/1 kg produktu

Obsah netěkavých látek :  50 - 53,2 % objemových

Obsah těkavých organických látek (VOC) : 420 g/l

Výrobce:   Detecha, chemické výrobní družstvo

Husovo náměstí 1208

549 01  Nové Město nad Metují

Tel.: 491 477 111

  - Právní předpisy na úrovni ČR :

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Vyhl. č. 355/2002.Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky …

Vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Vyhl. č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- Další informace

16.1 Seznam R vět  použitých v tomto bezpečnostním listě :

R 10 – Hořlavý

R 20/21 – Zdraví škodlivý při vdechování a  při styku s kůží

R 20/21/22 – Zdraví škodlivý při vdechování, při styku s kůží a při požití

R 36/37/38 – Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R 38 – Dráždí kůži

R 51/53 – Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 52/53 – Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 65 – Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

16.2 Pokyny pro školení: Seznámení zaměstnanců s nebezpečnými vlastnostmi tohoto přípravku provádět v rámci pravidelného školení o bezpečnosti práce.

16.3 Doporučená omezení použití: Viz odst. 7.2

16.4 Další informace: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

16.5 Bezpečnostní list je zpracován v souladu s nařízením ES 1907/2006 (REACH).

16.6 Zdroje údajů: Hlavním zdrojem informací pro zpracování tohoto předpisu byly příslušné bezpečnostní listy dodavatelů surovin, volně dostupné bezpečnostní listy světových výrobců, odborné databáze a platná legislativa ČR (viz. odst. 15).

16.7 Revize listu:   Oproti předchozímu vydání tohoto bezpečnostního listu (ze dne 3.4.2006) byl list formálně přepracován dle požadavků nařízení ES 1907/2006 (REACH). Změna byla provedena v odst. 2. resp. 3. – upřesnění informace o složení a klasifikaci složky. Dále byly přepracovány a doplněny odstavce 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16.

Za obsah tohoto dokumentu odpovídá:

Ing. Jiří Novák,

vedoucí divize nátěrových hmot

tel.:  491 478 477

Ing. Božena Voborníková,

předsedkyně družstva